## Slide 1: 핵의학 분야의 방사선 안전규제 현안 - 갑상선 치료환자의 관리를 중심으로
2015년 대한핵의학기술학회 춘계학술대회 ; 원광대학교 숭산기념관
이 승 행
의료방사선평가실
2015.05.16

## Slide 2: 목 차
2
핵의학 분야 안전규제 현안 및 개선 방안

## Slide 3
3
방사선 안전규제 개요

## Slide 4: 방사선의 종류
인공방사선 vs. 자연방사선
4

## Slide 5: 방사선원의 일생
요람에서 무덤까지
5

## Slide 6: 방사선 규제 관련 법령
6
주요 규제대상 및 법률

## Slide 7: RI/RG 관련 법령 및 규제기관
7
원자력안전법
의료법
수의사법
원자력안전위원회
보건복지부
(식품의약품안전처)
농림축산식품부
의료기기법
진단용 X선 발생장치를
제외한 모든 방사선발생장치
의료진단용
X선 발생장치
동물진단용
X선 발생장치
규제
대상
법률
규제
기관
한국원자력안전기술원
자치단체 (시·군구)
권한위탁
권한위임
방사성동위원소

## Slide 8: 방사선원 기초정보
8
RI/RG 유통 단계별 관리체계

## Slide 9: RI/RG 안전규제체계
9
유통 단계별 안전규제

## Slide 10: RI/RG 안전규제체계
10
위험도에 따른 RI/RG 차등 인허가

## Slide 11: 업종별/사용구분별 허가 현황
11
(2014.12월 기준)

## Slide 12: 의료방사선 안전규제 조직체계
12
KINS 방사선 안전규제 조직체계(~2013년도)

## Slide 13: 의료방사선 안전규제 조직체계
13
KINS 방사선 안전규제 조직체계(2014년도)

## Slide 14: 의료방사선 안전규제 조직체계
14
KINS 방사선 안전규제 조직체계(2015.01.12)

## Slide 15: 의료방사선 안전규제 조직체계
15
KINS 방사선규제단 조직도 및 업무분장(2015.01.12)

## Slide 16
16
의료방사선 안전규제 현황

## Slide 17: 의료방사선 이용 현황
인공방사선 피폭의 대부분은 의료상 피폭
  자연방사선 : 3.08 mSv/년(국민 전체 평균)
  의료방사선 : 0.74 mSv/년(국민 전체 평균)
  의료상 피폭 빈도 : 전국민 연간 평균 1.8회 의료상 피폭에 노출
    흉부 X선 진단(0.1mSv/회), CT(2-10mSv/회), PET-CT(10mSv/회), 암치료(6,000mSv)
암환자 중 30%는 방사선치료 (선진국 : 50~70%)
  암환자 수는 매년 10% 이상 증가
방사선치료 장비 및 기술의 다양하고 빠른 발전
  기술의 첨단, 복잡, 정교화로 고도의 기술력 요구
    외부치료(Co-60)→가속기 치료(LINAC) →3차원 치료(감마/사이버 나이프)
    → 4차원 치료(인체대사 연동치료)
17

## Slide 18: 의료방사선 이용 현황
원안법 관리 의료기관 : 211개 기관(‘15.3월 기준)
  허가 : 194기관(RI 191, RG 90)
  신고 : 17 기관(RI 13, RG 6)
의료기관 방사선원 사용현황
  방사선발생장치
    선형가속기 170, 사이클로트론 16, 기타 10
  방사성동위원소
    밀봉선원 내장기기
      근접치료기 35, 감마나이프 17, 혈액조사기 77, 기타 13
    밀봉선원
      교정용 851, 치료용 130, 기타 38
18

## Slide 19: 의료방사선 안전규제 체계
진단 RG 안전규제
  규제기관 : 보건복지부(질병관리본부), 식품의약품안전처
  관련법령 : 의료법(37조), 진단용 RG의 안전관리에 관한 규칙,..
    대상 : 의료기관의 진단용 RG 이용
    시설 및 장비의 설치, 운영 안전관리(신고,검사, 측정 등)
    안전관리자 선임, 종사자 피폭관리 등
진단 RI/치료 방사선 안전규제
  규제기관 : 원자력안전위원회(NSSC), 한국원자력안전기술원(KINS)
  관련법령 : 원자력안전법, 시행령, 시행규칙, 방사선규칙, 의료분야의 방사선 안전관리에 관한 기술기준(고시)
    대상 : RI이용 진단 및 치료, RG 이용 치료
    시설 및 장비 설치, 운영 안전관리(허가/신고,검사 등)
    안전관리자 선임, 종사자 안전관리(피폭관리,교육,건강진단 등)
    방사선 치료기기 품질관리
    방사성동위원소 투여환자 안전관리
19

## Slide 20: 의료방사선 안전규제 절차(원안법)
의료기관 RI/RG 사용(변경)허가(원안법 제53조)
  인허가 절차
    사용(변경)허가 신청(방사선안전보고서, 안전관리규정 제출) → 안전심사 → 허가증 발급 → 시설검사 신청 → 시설검사(현장/서면) → 검사합격 → 시설사용 개시신고 → 시설사용 → 정기검사(1,3,5년 검사주기,현장/서면)
  허가조건 : 시설, 피폭선량, 장비 및 인력
    시설 : 시설 안전기준 충족
      내구(화)성, 차폐기준(작업 및 일반구역), 안전설비,출입관리(제한)시설,표지부착 등
    피폭선량 : 선량한도 충족(종사자 20mSv/일반인 1mSv)
    장비 : 방사선(능) 측정기/운반차량 확보
    인력 : 방사선 안전관리 인력기준 충족(면허 소지자)
20

## Slide 21: 의료방사선 안전규제 관련 법령
원자력안전법
  제53조(방사성동위원소·방사선발생장치 사용 등의 허가 등)
    방사선안전보고서, 안전관리규정
  제55조(허가기준 등)
    시설안전기준
    피폭선량 관리 : 선량한도 준수
    장비 및 인력기준
  제56조(검사)
    시설검사 : 현장/서면
    정기검사 : 현장/서면 (1년, 3년, 5년 주기)
  제59조(기준준수 의무 등)
    시설기준
    취급기준
21

## Slide 22: 의료방사선 안전규제 관련 법령
방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙(2013.12.19)
  제50조(의료방사선 방호 및 관리)
    의료피폭의 관리대상 및 범위
    정당화
    최적화
  제51조(사용자의 책임)
  제52조(의료방사선 품질관리)
    의료방사선 품질관리를 위한 전문인력 확보
  제53조(방사성동위원소 투여환자 안전관리)
    격리/퇴원 기준 : 잔류 방사능, 방사선량률
    배출관리기준 준수
  제54조(임신 또는 모유 수유중인 여성)
22

## Slide 23: 의료방사선 고시 개정
23
의료방사선 고시 개정 추진 경위
  고시 개정 초안 작성 (2014.03.)
  의료분야 관련 학회 의견수렴 (2014.04~06.)
  품질관리 및 전문인력 요건 개발을 위한 관계자 워크샵(04.04)
  핵의학분야 제도개선을 위한 실무자 초청 KINS 워크샵(07.25)
  원자력안전위원회 심의 의결(09.12, 10.10)
  고시 개정(안) 행정예고(10.16)
  원안위 자체규제심사위원회 심의 의결(2015.01.20)
  법제처 사전검토(2015.03.03)
  총리실 규제예비심사(2015.03.06)
  고시 공포 및 시행(2015.04.01)

## Slide 24: 의료방사선 고시 주요 개정 내용
24
방사선 치료기기 품질관리 제도 정비
  제5조(품질관리)
  제6조(취급절차서)
  제7조(방사선기기 안전요건)
  제8조(방사선량 교정)
  제9조(의료방사선 품질관리 인력 등)
  제10조(교정장비)

## Slide 25: 의료방사선 고시 주요 개정 내용
25
비 밀봉 RI 투여환자 안전관리 강화
  제12조(진료환자의 격리 및 퇴원 기준)
  제13조(진료환자의 배설물)
모성 보호 강화
  제14조(임신 또는 모유 수유 중인 여성에 대한 방호절차)

## Slide 26: 의료방사선 고시 주요 개정 내용
26
제12조(진료환자의 격리 및 퇴원 기준)
  격리/퇴원 기준(방사선안전관리 규칙 제53조제1항)
    환자 체내 잔류 방사능량
    환자 신체표면으로부터 1m 거리에서 방사선량률
    환자별 선량평가
  퇴원 후 주의사항 지침서
    환자와의 접촉제한 및 접촉시간 최소화
    퇴원 후 특정 장소로의 군집 제한
    환자 배설물에 의한 오염 최소화
    모유 수유 또는 임신 계획에 대한 주의사항
    항공 이용 시 X-선 검색 주의사항
    방사선 영향에 대한 정보
제13조(진료환자의 배설물)
  배출관리기준

## Slide 27: 의료방사선 고시 주요 개정 내용
별표 2 : 진료환자 격리 및 퇴원 기준
 | 투여 방사능 제 1란 |  | 1m 거리 선량률 제 2란 | 
주요 핵종 | GBq | mCi | mSv/h | mR/h
Au-198 | 3.50 | 93 | 0.21 | 21
Ga-67 | 8.70 | 240 | 0.18 | 18
I-125 | 0.25 | 7 | 0.01 | 1
I-125 (이식) | 0.33 | 9 | 0.01 | 1
I-131 | 1.2 | 33 | 0.07 | 6
Ir-192 (이식) | 0.074 | 2 | 0.008 | 0.8
P-32 | * | * | * | *
Re-186 | 28 | 770 | 0.15 | 15
Sr-89 | * | * | * | *
Tc-99m | 28 | 760 | 0.58 | 58
Tl-201 | 16 | 430 | 0.19 | 19
Y-90 | * | * | * | *
Yb-169 | 0.37 | 10 | 0.02 | 2
27

## Slide 28
28
핵의학 분야 안전규제 현안 및 개선 방안

## Slide 29: 비 밀봉 RI 투여환자 안전관리
움직이는 방사선원 → 관리 필요!
관리 기준 및 현황
  타인에게 5 mSv 이상 피폭 유발 우려 환자는 격리
  진료환자 배설물 중 RI농도는 배출관리기준 미만으로 관리
  퇴원환자에 의한 타인 유효선량 1 mSv 초과 우려시 지침서 제공
0 0.5 1 2 m
0.5 0.1 0.07 0.02 mSv/h
29

## Slide 30: I-131 치료 현황
30
갑상선암 치료환자의 급증

## Slide 31: 국내 I-131 치료병실 현황
I-131 치료병실 현황 (2015.04.01 기준)
  치료병실 허가기관 : 총 73개
  치료병실 수 : 172개 병실
  갑상선 치료환자 전용 1인실 또는 2인실(서울대병원, 중앙대병원)
  최근 6개월 동안 3개 기관에서 총 6개 병실 감축
치료병실 허가요건
  차폐, 배기 및 배수시설
  종사자 및 일반인의 선량평가
  방사성폐기물 관리, 방사성물질 취급,사용,보관 및 오염관리 계획
  관리구역 무단이탈 감시(CCTV, 경보기)
31

## Slide 32: 각국의 I-131 투여환자 퇴원기준
방사성옥소 투여환자의 퇴원 기준
배수중의 배출관리 기준(Bq/m3)
퇴원·격리기준 | 국내 | 일본 | 미국 | 독일 | 호주, 뉴질랜드 | BSS
방사능[MBq] | 1,200 | 500 | 1,200 | 250 | 600 | 1100
1m에서 선량률[uSv/h] | 70 | 30 | 70 | 3.5 | 25 | 
비고(선량기준) | 5mSv | 1mSv | 5mSv | 일반인 :1mSv | 5mSv | 
 | 국내 | 일본 | 미국
배출관리기준 | 3×104 | 4×104 | 3.7×104
32

## Slide 33: 퇴원여부의 결정 – 소통과 이해
퇴원에 대한 결정은 환자의 잔여 방사능,환자의 의향, 가족 고려사항, 환경적 문제 및 사회적 수용성 등 여러 사항을 고려하여야 함
33

## Slide 34: 갑상선 치료환자 관리 관련 현안
갑상선 치료환자 수용병원 이슈
  수용병원 근무자(의사, 간호사 등)의 피폭선량이 일반인 선량한도 초과 우려
  수용병원 오수 배출수의 방사능농도가 원안법 상의 배출관리기준 초과
갑상선 치료 외래환자 관련 이슈
  핵의학과 외래환자 I-131 사용량이 허가량 초과
  치료병원 일반 오수 배출수의 배출관리기준 불만족
34

## Slide 35: 퇴원환자 수용병원 문제 제기
2013년 국정감사에서 문제제기
  김상민의원 (환경노동위원회)
  “갑상선 치료를 위해 I-131을 투여받은 환자들 다수가 머무는 갑상선 전문요양병원이 관리, 감독 체계가 없이 방치되고 있다.”
  “방사능 누출의 가능성이 있다.”
35

## Slide 36: 퇴원환자 수용병원 실태조사
KINS의 실태조사 (2013.04.~06)
  김상민의원이 제기한 서울 소재 3개 병원 대상
  입원환자 수, 병원내 환자 거동, 입원병실 선량률 및 오염도 측정
  수용병원 직원 피폭선량 평가
실태조사 결과
  입원실 내 세면대, 변기, 문손잡이 등에서 허용표면오염도 초과
  수용병원 직원의 피폭선량이 일반인 선량한도 초과 우려
36

## Slide 37: 퇴원환자 수용병원 배출수 농도분석
환경부 주관 배출수 중 방사능농도 조사(2013~2014)
  퇴원 후 수용병원 3곳, 치료병실 보유 3개 치료병원 대상
  김상민의원이 제기한 서울 소재 3개 병원 대상
배출수 시료채취 지점
37

## Slide 38: 퇴원환자 수용병원 배출수 농도분석
오수 배수구 농도 측정 결과
배출관리기준을 만족하기 위하여
  수용병원 입원환자 수 감축(갑상선 치료 퇴원환자의 군집 방지)
  저류조 설치
38
구분 | 기관 | 결과값 (Bq/L)
갑상선 요양병원 | A | 10,740 ± 308
 | B | 107,500 ± 1,715
 | C | 2793 ± 84
치료병원 | D | 5.05 ± 0.16
 | E | 2.62 ± 0.14
 | F | 63.5 ± 1.3
※ 배수중의 배출관리 기준
( 30Bq/L )

## Slide 39: 각 부처의 입장
원자력안전위원회
  수용병원 실태조사 결과 복지부에 전달 ☞ 복지부 조치행위 없음
  퇴원 후 수용병원은 원자력안전법 규제 범위를 벗어 남
  원안법 범위 내에서 최대한 규제방안 강구
보건복지부
  의료법 상 치료 수 퇴원환자의 군집을 규제할 수 없음
  방사성동위원소 사용으로 인한 배출 문제이므로 복지부 규제 대상이 아님
환경부
  하천에서 인공 방사성동위원소가 검출되는 것은 문제
  구체적 방안 제시 없음
39

## Slide 40: 개선 방안
퇴원환자 주의사항 지침서 개선
  이해하기 쉬운 지침서 개발
  퇴원환자의 심리적 안정 유도
  갑상선 치료환자의 군집 방지
방사성동위원소 투여환자 퇴원기준 강화
  다른 개인의 피폭선량을 5mSv 이하로 퇴원기준 강화 필요성 검토
  입원일 증가에 따른 의료보험 수가 문제, 최근 갑상선암 치료환자 감소 추세 등 국내 실정 고려
  원안위, 보건복지부, 의사협회, 핵의학회 등 유관기관 및 단체와 협의 필요
40

## Slide 41: 치료병원 일반 오수 배출수 농도 분석
일반 오수 배출수의 배출관리기준 초과
  외래환자 및 퇴원환자가 일반병동의 화장실을 이용함에 따라 치료병원 일반 오수의 배출수가 배출관리기준을 초과
41
※ 배수중의 배출관리 기준
( 30Bq/L )
구분 | 기관 | 결과값 (Bq/L) | 농도 기준일
치료병원 | G(별관1동 배수구) | 356±7.9 | 2014. 7.10(목)
 | G(본관동 배수구) | 88.4±2.0 | 2014. 7.10(목)

## Slide 42: 치료병원 배수중 방사능농도 분석 위탁과제
위탁과제 개요
  위탁기관 : 핵의학기술학회
  연구수행 기관 : 한국원자력의학원, 서울대학교병원
  연구수행 기간 : 2014.11.01~2015.04.30(6개월)
  연구비 : 5,000 만원
연구 수행 내용
  I-131 사용량 상위 20개 의료기관 대상으로 최종 배수구의 배수시료 농도 분석
  외래/퇴원 환자수 및 사용량과 배수중 농도의 상관성 분석
  (정화조 용량, 일일 배출량, 배출형태 고려)
  의료기관의 배출관리기준 만족 여부 평가
  배출관리기준 초과 원인 분석 및 개선방안 도출
42

## Slide 43: 배수중 방사능농도 분석 결과
43
CODE | 배수중 배출관리기준 비교 |  |  |  | 배수중 방사능농도(Bq/m3) |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
2014001 | 3.2 | 5.9 |  |  | 9.46E+04 | 1.76E+05 |  |  | 
2014002 | 0.08 | 0.2 | 0.02 |  | 1.36E+03 | 6.96E+03 | 4.90E+02 |  | 
2014003 | 0.02 |  |  |  | 5.54E+02 |  |  |  | 1/10회
2014004 | 2 | 0.17 | MDA이하 | MDA이하 | 6.08E+04 | 5.14E+03 | MDA이하 | MDA이하 | 
2014005 | 1.9 |  |  |  | 5.61E+04 |  |  |  | 
2014006 | 0.08 | MDA이하 |  |  | 2.46E+03 | MDA이하 |  |  | 
2014007 | 0.03 |  |  |  | 8.29E+02 |  |  |  | 
2014008 | 16.8 |  |  |  | 5.03E+05 |  |  |  | 3/12회
2014009 | 0.2 | 0.2 |  |  | 6.80.E+03 | 6.41.E+03 |  |  | 
2014010 | 0.1 |  |  |  | 2.97.E+03 |  |  |  | 
2014011 | 2.2 | 0.3 |  |  | 6.60E+04 |  |  |  | 
2014012 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.34E+04 | 1.07E+04 |  |  | 
2014013 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.34E+04 | 1.07E+04 |  |  | 
2014014 | 3.1 | 0.1 | 0.1 |  | 9.45E+04 | 5.08E+03 | 4.32E+03 |  | 
2014015 | 0.01 | 1.44 |  |  | 3.87E+02 | 4.33E+04 |  |  | 
2014016 | MDA이하 |  |  |  | MDA이하 |  |  |  | 0/10회
2014017 | 0.04 |  |  |  | 1.19E+03 |  |  |  | 1/10회
2014018 | 0.18 |  |  |  | 5.50.E+03 |  |  |  | 
2014019 | 0.3 |  |  |  | 9.07E+03 |  |  |  | 
2014020 | 0.6 |  |  |  | 1.92E+04 |  |  |  | 
관리기준 초과 기관수 | 7 |  |  | 평균 | 4.21E+04 |  |  |  | 

## Slide 44: 개선 방안
현행 퇴원기준을 유지하는 경우
  사용장소 별(핵의학과, 격리병실) 허가량을 분리하여 관리
  각 병원의 배출수 관리설비를 고려하여 주간 적정사용량 평가
  적정사용량이 허가량 보다 적을 경우 허가량 감량 또는 배출수 관리시설 보완(외래환자용 전용화장실 및 저장조 설치, 격리병실 배수관리 설비와 연결 등)
퇴원기준 강화
  현행 5 mSv 기준으로 되어 있는 격리환자 퇴원기준을 낮추어 환자의 입원 격리기간을 현재보다 강화
  격리병실의 수, 의료수가 문제 등이 선결되어야 하므로 타 부처와의 협의과정 필수
44

## Slide 45: 개선 방안
I-131 투여량에 따른 격리기간 제시 예
45
환자 131I 투여량 | 최소입원 기간 | 비 고
15mCi 이하 | 바로 퇴원(외래) | 
15mCi 초과 50mCi 이하 | 1박 2일(24시간) | 
50mCi 초과 120mCi 이하 | 2박 3일(48시간) | 
120mCi 초과 | 3박 4일(72시간) |